## Slide 1: Physical domain to digital domain
Radiant
Mechanical
Thermal
Electrical
Magnetic
Chemical
Electrical
energy
Energy domains
sensors
Electrical system
Signal Conversion
ADC, DAC
Digital Domains

## Slide 2: ตัวอย่างสัญญาณในรูปแบบต่าง ๆ
Chart: 
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600
sin(x) | 0 | 0.25882 | 0.5 | 0.70711 | 0.86603 | 0.96593 | 1 | 0.96593 | 0.86603 | 0.70711 | 0.5 | 0.25882 | 1.2251e-16 | -0.25882 | -0.5 | -0.70711 | -0.86603 | -0.96593 | -1 | -0.96593 | -0.86603 | -0.70711 | -0.5 | -0.25882 | -2.4503e-16 | 0.25882 | 0.5 | 0.70711 | 0.86603 | 0.96593 | 1 | 0.96593 | 0.86603 | 0.70711 | 0.5 | 0.25882 | 3.6754e-16 | -0.25882 | -0.5 | -0.70711 | -0.86603
t
V(t)
t
V(t)
Chart: 
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600
sin(x) | 0 | 0.25882 | 0.5 | 0.70711 | 0.86603 | 0.96593 | 1 | 0.96593 | 0.86603 | 0.70711 | 0.5 | 0.25882 | 1.2251e-16 | -0.25882 | -0.5 | -0.70711 | -0.86603 | -0.96593 | -1 | -0.96593 | -0.86603 | -0.70711 | -0.5 | -0.25882 | -2.4503e-16 | 0.25882 | 0.5 | 0.70711 | 0.86603 | 0.96593 | 1 | 0.96593 | 0.86603 | 0.70711 | 0.5 | 0.25882 | 3.6754e-16 | -0.25882 | -0.5 | -0.70711 | -0.86603
t
V(t)
Chart: 
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600
sin(x) | 0 | 0.25882 | 0.5 | 0.70711 | 0.86603 | 0.96593 | 1 | 0.96593 | 0.86603 | 0.70711 | 0.5 | 0.25882 | 1.2251e-16 | -0.25882 | -0.5 | -0.70711 | -0.86603 | -0.96593 | -1 | -0.96593 | -0.86603 | -0.70711 | -0.5 | -0.25882 | -2.4503e-16 | 0.25882 | 0.5 | 0.70711 | 0.86603 | 0.96593 | 1 | 0.96593 | 0.86603 | 0.70711 | 0.5 | 0.25882 | 3.6754e-16 | -0.25882 | -0.5 | -0.70711 | -0.86603
Chart: 
| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600
sin(x) | 0 | 0.25882 | 0.5 | 0.70711 | 0.86603 | 0.96593 | 1 | 0.96593 | 0.86603 | 0.70711 | 0.5 | 0.25882 | 1.2251e-16 | -0.25882 | -0.5 | -0.70711 | -0.86603 | -0.96593 | -1 | -0.96593 | -0.86603 | -0.70711 | -0.5 | -0.25882 | -2.4503e-16 | 0.25882 | 0.5 | 0.70711 | 0.86603 | 0.96593 | 1 | 0.96593 | 0.86603 | 0.70711 | 0.5 | 0.25882 | 3.6754e-16 | -0.25882 | -0.5 | -0.70711 | -0.86603
t
V(t)

## Slide 3: แรงดันที่ขาอินพุตชนิดดิจิทัลที่ ESP32 รู้จักว่าเป็นข้อมูล “1”

## Slide 4: แรงดันที่ขาอินพุตชนิดดิจิทัลที่ ESP32 รู้จักว่าเป็นข้อมูล “0”

## Slide 5: แรงดันที่ขาอินพุตชนิดดิจิทัลที่ไอซีดิจิทัลทั่วไปรู้จัก (ระบบแรงดัน 5 V)
Chart: 
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
 | 1
ระดับ 1
ระดับ 0
ไม่รู้ว่าระดับใด
สัญญาณแอนะลอก

## Slide 6: แนวคิดในการแปลงสัญญาณ A/D
สัญญาณใน physical world ส่วนใหญ่เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง (Analog)
ระบบ IoT อยู่บน cyberspace ทำงานกับข้อมูลแบบดิจิทัล (Digital)
อินพุตชนิดดิจิทัลรู้จักสัญญาณเพียง 2 ระดับคือ 0 และ 1 เท่านั้น
ต้องมีกระบวนการบางอย่างเพื่อแปลง Analog เป็น Digital
  1. การสุ่มสัญญาณ (Sampling)
  2. การจัดระดับสัญญาณ (Quantization)
  3. การแทนค่าด้วยตัวเลขทางดิจิตอล (Encoding)
ข้อมูลดิจิทัลที่ได้คือค่าประมาณของสัญญาณต้นฉบับ => ข่าวสารอาจไม่ครบถ้วน

## Slide 7: 1. การสุ่มสัญญาณ (Sampling)
การสุ่มสัญญาณคือการดึงตัวอย่างของสัญญาณแอนะลอกในเวลาที่ต้องการ (ที่มีคาบสม่ำเสมอ)
ในทางทฤษฎีทำได้โดยการคูณสัญญาณ input เข้ากับสัญญาณ impulse ที่มีคาบคงที่
  สัญญาณ impulse คือสัญญาณพัลส์ที่มีความกว้างของพัลส์เป็นศูนย์
  สัญญาณ output ที่ได้เรียกว่าสัญญาณ analog แบบ discrete
https://www.tutorialspoint.com/signals_and_systems/images/impulse_sampling.png

## Slide 8: การสุ่มสัญญาณในทางปฏิบัติ
ในทางปฏิบัติ เราไม่สามารถสร้างพัลส์ที่มีความกว้างเป็นศูนย์
  สัญญาณพัลส์ที่นำมาดึงตัวอย่างจะได้มีลักษณะกว้างและให้เอาต์พุตดังรูป
https://www.tutorialspoint.com/signals_and_systems/images/natural_sampling.png

## Slide 9: การสุ่มสัญญาณเพื่อการแปลง analog to digital
ในการแปลงสัญญาณ analog to digital เราต้องการยอดสัญญาณที่คงที่ (flat)
  ใช้หลักการรักษาระดับให้คงที่โดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  เรียกว่า วงจร sample and hold (S/H)
https://www.tutorialspoint.com/signals_and_systems/images/flat_top_sampling.png

## Slide 10: การสุ่มสัญญาณ (Sampling)
Chart: 

## Slide 11: การสุ่มและคงค่าสัญญาณ (Sampling and hold)
Chart: 

## Slide 12: 2. การจัดระดับสัญญาณ (Quantization)
สัญญาณใน physical world ส่วนใหญ่เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง (Analog)
  การแทนค่าด้วยตัวเลข สามารถแทนได้ด้วยระดับที่นับไม่ถ้วน (อนันต์ : infinity)
  เช่น 1.50, 2.2154, 3.54987646578
  แต่จำนวนบิตของดิจิทัลไม่สามารถรองรับระดับจำนวนอนันต์ได้ (เรียกว่า finite number)
ในทางปฏิบัติ เราแปลง analog to digital ในจำนวนบิตที่จำกัด
  เช่น 8 บิต, 12 บิต, 16 บิต
  มิฉะนั้นปริมาณข้อมูลที่แปลงได้จะมากเกินไปและไม่มีความจำเป็น (redundant)

## Slide 13: การจัดระดับสัญญาณ
ในงานแต่ละอย่างจะต้องการความละเอียดของข้อมูลที่แตกต่างกันไป
จำนวนระดับในการแปลงจะเป็นตัวกำหนดจำนวนบิตข้อมูล
https://www.wikiwand.com/en/Quantization_%28signal_processing%29

## Slide 14: การจัดระดับสัญญาณ
Chart: 
 | 1
00
01
10
11

## Slide 15: การจัดระดับสัญญาณ
สัญญาณที่ได้จากการสุ่มและจัดระดับ ไม่ได้ตรงกับค่าทางดิจิทัลที่ต้องการ

## Slide 16: 3. การแทนค่าด้วยตัวเลขทางดิจิตอล (Encoding)
Chart: 
 | 1
00
01
10
11
10
01
11
10
10
11
01
01

## Slide 17: Quantization error

## Slide 18: พารามิเตอร์ที่สำคัญของ ADC
จำนวนบิต : จำนวนบิตมากจะทำให้แทนค่าสัญญาณแอนะลอกได้ละเอียด
Quantization error : ค่าแตกต่างระหว่างค่าแอนะลอกกับระดับการควอนไตซ์
Sample time : ช่วงเวลาที่ตัวเก็บประจุต้องเก็บแรงดันอินพุต
Conversion time : เวลาที่ใช้ในการแปลงแรงดันที่เก็บในตัวเก็บประจุไปเป็นค่าทางดิจิตอล

## Slide 19: ตัวอย่าง A/D Converters ประเภทต่าง ๆ
Flash ADC
Successive Approximation
Dual Slope ADC
Half-Flash
Delta-Sigma

## Slide 20: Flash ADC (1 บิต)
ข้อดี: เป็น ADC ที่ทำงานเร็วที่สุด
ข้อเสีย: ความละเอียดจำกัด, ราคาแพง, กินกำลังงานมาก

## Slide 21: Flash ADC (3 บิต)

## Slide 22: successive-approximation ADC

## Slide 23: Successive-approximation ADC
หลักการทำงาน
    ใช้ DAC สร้างแรงดันเลียนแบบแรงดันอินพุต
    ใช้ comparator เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Vin และ Vappr
    เริ่มทำงานโดยให้ SC = 1 เมื่อแปลงเสร็จ จะได้ EOC = 1
ลักษณะเฉพาะ
    ความเร็วสูง
    นิยมใช้กันมาก

## Slide 24: Successive-approximation ADC

## Slide 25: Successive-approximation ADC

## Slide 26: Successive-approximation ADC

## Slide 27: Dual Slope Integrating A/D ADC

## Slide 28: Dual Slope Integrating A/D ADC

## Slide 29: Phase 1, Auto-Zero.
ในช่วงนี้ แรงดันตกค้างใน วงจรแอนะลอกส่วนต่างๆ จะถูกล้างออกจนหมด โดยการต่ออินพุตลงกราวด์ และลัดวงจรตัวเก็บประจุในส่วนป้อนกลับ

## Slide 30: Phase 2, Signal Integrate
สัญญาณอินพุตจะถูกนำมาเก็บในวงจร integrated ด้วยจำนวนคล็อกที่คงที่
ADC ขนาด 3 หลักครึ่ง นับ 1,000 pulses
ADC ขนาด 4 หลักครึ่ง นับ 10,000 pulses
เมื่อครบจำนวนพัลส์ แรงดัน V จะมีสัดส่วนแปรผันโดยตรงกับแรงดัน Vin

## Slide 31: Phase 3, Reference Integrate.
ตอนเริ่มเฟสนี้ อินพุตของวงจร integrator จะสวิตช์จาก VIN ไปยัง VREF
จากนั้น counter จะนับ pulse ในช่วงการคายประจุของ C ในวงจร integrator จนหมด ค่าที่ได้จากการนับ ถือเป็นค่าทางดิจิตอลของสัญญาณอินพุต VIN

## Slide 32: ตัวอย่าง ADC แบบ dual slope